Министерство общего и

Профессионального образования

Российской Федерации

МАТИ им. К. Э. Циолковского

Кафедра

“Системное моделирование и инженерная графика”

Учебное пособие к индивидуальному

заданию

“МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ”

Автор: Байкалова С.М.

Москва 2010

Цель задания

Проработать и усвоить способ замены плоскостей проекций – один из основных способов преобразования комплексного чертежа, применяемый в инженерной практике для решения метрических задач: определение натуральных величин длин, углов, площадей геометрических фигур, расстояний между ними; построение дополнительных видов изделий, разверток поверхностей, натуральных величин сечений; построение линий пересечения поверхностей и прочее.

Объем задания

Определяется программой курса начертательной геометрии.

Приведены решения следующих задач:

- Построить натуральный вид сечения четырехгранника ABCD при рассечении его профильно-проецирующей плоскостью (((3) – задает преподаватель.

- Определить величину двугранного угла ABCD с ребром ВС.

- Определить расстояние между ребрами AD и ВС.

- Построить точку D´ симметричную данной точке D относительно плоскости ∆АВС.

- Определить натуральную величину основания четырехугольника ABCD.

Координаты необходимых точек A, B, C, D берутся по таблице вариантов в масштабе 1:1.

Оформление

Решение всех задач выполняется в карандаше на ватмане формата А3 в соответствии с требованиями ЕСКД. Название чертежа “Задачи метрические” располагается в соответствующей графе основной надписи и выполняется шрифтом №7, номер чертежа – шрифтом №10. В графе “разработал” проставляется фамилия студента шрифтом №5.

Обозначение проекций точек, прямых плоскостей и осей выполняются шрифтом №5.

Расположение чертежей задач на листе должно быть таково, чтобы не было наложения изображений и поле чертежа использовалось равномерно, приблизительно на 75% площади листа.

Методические указания

При частном положении геометрических фигур относительно плоскостей проекций решение задач на комплексном чертеже значительно упрощается. Для перехода от общего положения геометрических фигур к частному используется способ замены плоскостей проекций, когда одна из основных плоскостей проекций заменяется новой, удобно расположенной относительно геометрической фигуры. При этом положение самой фигуры относительно основных плоскостей проекций (П1; П2; П3) остается неизменным.

Новая плоскость проекций (рис. 1) должна быть:

- Расположена относительно геометрической фигуры так, чтобы фигура заняла частное положение относительно новой системы плоскостей проекций;

- Перпендикулярна незаменяемой плоскости проекций;

Расстояние новой плоскости проекции от геометрической фигуры произвольно и может определяться удобством расположения на чертеже. Линия пересечения незаменяемой и новой плоскостей проекций обозначается Хi4.

Для получения комплексного чертежа новая плоскость проекций П4 совмещается поворотом с незаменяемой плоскостью проекций, относительно которой новая плоскость перпендикулярна. Поворот осуществляется вокруг новой оси Хi4 в направлении, обусловленном удобством расположения новой проекции на поле чертежа.

На комплексном чертеже (рис. 2) сохраняются:

- Правила прямоугольного проецирования для вновь полученной системы плоскостей проекций П1/П4, т.е. новые линии связи (А1А4) перпендикулярны новой оси Х14.

- Расстояния проекций точек до плоскости проекций, относительно которой перпендикулярна новая плоскость проекций (П4(П1), т.е. расстояние от новой оси Х14 до новых проекций точек на П4 равно расстоянию от предыдущей оси (Х12) до проекций точек на заменяемой плоскости проекций П2 (А12А2=А14А4).

Пример. Преобразовать отрезок общего положения АВ в прямую уровня.

Решение 1. Новая плоскость проекций П4 – параллельна прямой АВ и перпендикулярна плоскости П1 (рис. 2), поэтому ось Х14 параллельна горизонтальной проекции отрезка АВ(Х14||А1В1). Линии связи А1А4 и В1В4 перпендикулярны оси Х14; базой отсчета является плоскость П1.

Решение 2. Новая плоскость проекций П4 параллельная прямой АВ и перпендикулярна плоскости П2 (рис. 3). Ось Х24 параллельна фронтальной проекции отрезка (Х24||А2В2) и новые линии связи А2А4 и В2В4 перпендикулярны оси Х24. Базой отсчета является плоскость П2.

Задача №1

Построить натуральный вид сечения четырехгранника ABCD профильно-проецирующей плоскостью (((3) – (задает преподаватель).

Натуральный вид сечения будет получен только в том случае, если новая плоскость проекций будет параллельна секущей плоскости (((3).

Алгоритм решения (рис. 4)

- По координатам точек А, В, С, D строим трёхкартинный комплексный чертеж четырехгранника АВСD с соблюдением видимости ребер.

- Находим точки пересечения ребер 1, 2, 3, 4 с секущей плоскостью (((3) на всех трех проекциях с учетом видимости сечения.

- Проводим новую ось Х34 параллельно плоскости (((3).

- Проводим новые линии связи для новой системы плоскостей проекций П3/П4.

- Откладываем на линиях связи ширины точек (координаты Х).

- Соединяем полученные точки ломаной линией – получаем натуральный вид сечения.

Задача №2

Определить величину двугранного угла ABCD с ребром ВС.

Величина двугранного угла определяется величиной линейного угла.

Двугранный угол проецируется в линейный, если его ребро спроецируется в точку. Итак, ребро ВС – прямую общего положения необходимо преобразовать в проецирующую прямую. Для этого необходимо выполнить два преобразования:

- Прямую общего положения преобразовать в прямую уровня (рис. 2);

- Полученную прямую уровня преобразовать в проецирующую прямую (рис. 5).

Алгоритм решения

- По координатам точек А, В, С, D строим двухкартинный комплексный чертеж двугранного угла с соблюдением видимости ребер.

- Проводим новую ось Х14 параллельно горизонтальной проекции ребра ВС.

- Проводим новые линии связи перпендикулярно новой оси Х14.

- Откладываем на линиях связи высоты точек.

- Вычерчиваем новую проекцию двугранного угла с соблюдением видимости граней.

- Проводим следующую ось Х45 перпендикулярно ребру ВС в новой системе плоскостей проекций.

- Откладываем от новой оси на новых линиях связи, перпендикулярных оси Х45, расстояния от предыдущей оси до проекций точек на заменяемой плоскости проекций.

- Строим линейный угол и отмечаем его величину.

Задача №3

Определить расстояние между ребрами AD и ВС.

Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми определяется общим перпендикуляром, пересекающим обе прямые.

Обозначим искомый перпендикуляр KL. Он спроецируется в натуральную величину, если одна из прямых спроецируется в точку. Итак, необходимо эту прямую общего положения преобразовать в проецирующуюся прямую (см. Задачу №2).

Алгоритм решения

Используем графическое решение задачи №2 (рис.5).

- Проводим перпендикуляр KL из точки проекции ребра ВС на прямую AD.

- Находим проекции перпендикуляра KL на всех плоскостях проекций по принадлежности проекций точек K и L проекциям соответствующих ребер.

Примечание: Прямую AD на всех проекциях изображаем тонкой линией.

Задача №4

Построить точку D΄ симметричную данной точке D относительно плоскости ∆ABC.

Точка симметричная данной точке относительно какой-либо плоскости находится на одном перпендикуляре с данной точкой к данной плоскости и на равном расстоянии от неё. Чтобы спроецировать перпендикуляр DD΄ к плоскости ∆ABC в натуральную величину, необходимо эту плоскость преобразовать в проецирующую плоскость. Плоскость проецируется в прямую, если какая либо прямая этой плоскости проецируется в точку. Такой прямой является линия уровня данной плоскости (горизонталь – h или фронталь – f). Она проецируется в точку за одно преобразование.

Алгоритм решения (рис. 6)

- Проводим линию уровня – горизонталь (фронталь) в зависимости от удобства расположения на поле чертежа.

- Проводим новую ось Х14 перпендикулярную горизонтальной проекции горизонтали.

- Проводим линии связи от точек A1, B1, C1, D1 перпендикулярно оси Х14.

- Откладываем высоты точек на линиях связи от оси Х14.

- Опускаем перпендикуляр DD΄ из точки D на проецирующую плоскость основания - ∆ABC.

- Находим проекции DD΄ на всех плоскостях проекций.

- Определяем видимость перпендикуляра, используя точку N – точку пересечения DD΄∩∆ABC=N

Задача №5

Определить натуральную величину основания ∆ABC.

Любая геометрическая фигура проецируется без искажения на ту плоскость проекций, относительно которой она параллельна. Итак, необходимо плоскость основания (∆ABC) преобразовать в плоскость уровня.

Для преобразования плоскости общего положения в плоскость уровня проводим два преобразования:

- Плоскость общего положения преобразуем в проецирующую (см. Задачу №4);

- Полученную проецирующую плоскость преобразуем в плоскость уровня (рис. 6).

Алгоритм решения

Используем графическое решение задачи №4.

- Проводим ось Х45 параллельно проекции плоскости основания на плоскости проекций П4.

- Проводим линии связи, перпендикулярные оси Х45, и на их продолжении откладываем от оси Х45 расстояния, равные расстояниям проекций точек А, В, С на заменяемой плоскости проекций до предыдущей оси.

- Строим треугольник основания. Это и есть натуральная величина основания.

Примерное расположение заданий и решения приводиться на рис.4,5,6

Способ замены плоскостей проекций применяется и при решении задач построения линий пересечения данных поверхностей.

Задача №1.

Одну из поверхностей преобразовать в проецирующую.

Тогда одна проекция линии пересечения совпадет с вырожденной проекцией проецирующей поверхности. А вторая проекция находится по принадлежности поверхности общего положения (рис. 7).

Задача №2.

Определить область применения способа вспомогательных плоскостей-посредников частного положения.

Для этого находим особые точки линии пересечения (верхнюю и нижнюю), лежащие в общей плоскости симметрии обеих поверхностей (рис. 8).

| № | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вар | x | y | z | x | y | z | x | y | z | X | y | z |
| 1 | 70 | 30 | 10 | 40 | 5 | 60 | 5 | 55 | 30 | 60 | 50 | 40 |
| 2 | 65 | 40 | 10 | 30 | 15 | 60 | 0 | 65 | 30 | 65 | 60 | 55 |
| 3 | 80 | 55 | 50 | 0 | 30 | 50 | 60 | 10 | 15 | 50 | 20 | 45 |
| 4 | 75 | 25 | 30 | 25 | 55 | 40 | 0 | 30 | 10 | 35 | 55 | 10 |
| 5 | 75 | 30 | 15 | 25 | 55 | 70 | 15 | 0 | 20 | 55 | 10 | 70 |
| 6 | 65 | 10 | 35 | 45 | 60 | 60 | 0 | 30 | 10 | 85 | 30 | 30 |
| 7 | 60 | 10 | 40 | 40 | 60 | 65 | 5 | 35 | 25 | 50 | 60 | 25 |
| 8 | 95 | 50 | 25 | 40 | 15 | 10 | 20 | 50 | 55 | 65 | 25 | 50 |
| 9 | 70 | 65 | 30 | 10 | 15 | 10 | 20 | 55 | 55 | 60 | 30 | 50 |
| 10 | 70 | 5 | 25 | 40 | 65 | 60 | 0 | 40 | 15 | 70 | 40 | 5 |
| 11 | 80 | 5 | 25 | 50 | 65 | 60 | 10 | 40 | 15 | 70 | 40 | 10 |
| 12 | 70 | 35 | 50 | 35 | 60 | 20 | 10 | 15 | 40 | 75 | 20 | 15 |
| 13 | 70 | 30 | 55 | 40 | 60 | 5 | 5 | 10 | 30 | 75 | 10 | 0 |
| 14 | 70 | 30 | 65 | 35 | 60 | 15 | 0 | 10 | 40 | 50 | 15 | 15 |
| 15 | 65 | 50 | 60 | 35 | 60 | 20 | 0 | 20 | 50 | 50 | 15 | 15 |
| 16 | 70 | 30 | 35 | 35 | 50 | 20 | 0 | 20 | 55 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | 80 | 70 | 25 | 45 | 5 | 0 | 20 | 45 | 55 | 60 | 40 | 30 |
| 18 | 60 | 65 | 30 | 40 | 15 | 15 | 10 | 50 | 60 | 55 | 35 | 45 |
| 19 | 60 | 30 | 65 | 40 | 60 | 20 | 0 | 10 | 40 | 50 | 5 | 20 |
| 20 | 70 | 15 | 40 | 30 | 60 | 65 | 0 | 25 | 5 | 65 | 55 | 30 |
| 21 | 75 | 20 | 35 | 40 | 60 | 55 | 20 | 35 | 10 | 65 | 60 | 10 |
| 22 | 70 | 20 | 30 | 35 | 55 | 55 | 20 | 30 | 15 | 60 | 55 | 20 |
| 23 | 60 | 55 | 50 | 40 | 10 | 15 | 0 | 15 | 55 | 80 | 40 | 55 |
| 24 | 70 | 55 | 20 | 35 | 15 | 50 | 0 | 35 | 15 | 75 | 20 | 30 |
| 25 | 75 | 50 | 20 | 40 | 20 | 60 | 0 | 60 | 40 | 75 | 30 | 50 |
| 26 | 60 | 60 | 50 | 30 | 15 | 15 | 10 | 40 | 65 | 60 | 35 | 40 |
| 27 | 70 | 65 | 50 | 30 | 20 | 15 | 15 | 45 | 60 | 65 | 40 | 35 |
| 28 | 80 | 40 | 0 | 45 | 65 | 55 | 20 | 20 | 20 | 60 | 50 | 15 |
| 29 | 75 | 50 | 30 | 0 | 50 | 60 | 15 | 15 | 10 | 65 | 30 | 40 |
| 30 | 75 | 10 | 30 | 60 | 55 | 60 | 0 | 30 | 25 | 60 | 35 | 35 |

# Text boxes

А1B1C1D1

А2B2C2D2

А3B3C3D3

13233343

12223242

11213141

X34||(3

1314

2324

3334

4344

( X34

14134=12123

24234=22223

34334=32323

44434=42423

14243444

( X14

h ( ∆ABC

h1, h2

X14 ( h1

A1A4

B1B4

C1C4

D1D4

A4A14=A2A12

B4B14=B2B12

C4C14=C2C12

D4D14=D2D12

D4D΄4 ( A4B4C4

|D4D΄4|=HBDD΄

D1D΄1 || X14

D2D΄2

K5=B5

K5L5 ( A5D5

|K5L5|=HBKL

K4L4 || X45

K1L1; K2L2

(A5B5D5

А5А45 = А1А14  D5D45 = D1D14

Х45( В4С4

В5В45 = В1В14       С5С45 = С1С14

B4C4A4D4

В4B14=B2B12

С4C14=C2C12

А4A14=A2A12

D4D14=D2D12

( X14

В1B4

С1C4

А1A4

D1D4

X14||В1С1

Х45 || А4В4С4

A5A45=A1A14

B5B45=B1B14

C5C45=C1C14

∆А5В5С5

Рис. 1

Таблица координат

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

A2

П2

A

B

A4

B4

П4

B14

B1

A1

A12

B12

B2

A14

x12

z23

x14||A1B1

НВ

B14

A14

A1

B1

B12

A12

B4

A4

x14||A1B1

x12

B2

A2

B4

A4

B1

A1

B2

A2

A12

B12

x12

x24||A2B2

HB

А1B1C1D1

А2B2C2D2

(1

x14||(1

x12

B4

A4

B2

B1

A2

A1

x14(i1

i1

x12

НВ

B5

C5

A5

B45

A45

C45

x14(h1

B4

N4

A4

C4

D4

D4’

D14

B14

N14

A14

C14

h1

C1

A1

B1

D1

N1

D1’

x12

D2’

D2

B2

A2

C2

h2

N2

A12

B12

D12

C12

x45 ||C4A4B4

НВ

14

24

34

44

134

234

434

334

X34||(3

(3

13

23

33

43

D3

B3

A3

C3

y1

z23

123

223

423

323

C2

D2

12

22

32

42

B2

A2

C1

D1

21

31

B1

41

A1

11

A2

B2

C2

D2

L2

K2

K1

L1

A1

B1

C1

D1

K4

L4

A4

B4

D4

C4

A5

D5

L5

B5=C5=K5

x12

x14||B1C1

x45 (B4C4